| ПАТ “Укртрансгаз” УМГ “Черкаситрансгаз” Олександрівське ЛВУМГ Південно-Бузький проммайданчик | Паспорт фізико-хімічних показників природного газу переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Миколаївгаз» по газопроводу «ЕККР» за квітень 2015 р. | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Південно-Бузького проммайданчика Олександрівського ЛВУМГ, свідоцтво про атестацію № РН-0016/2013 від 01.02.2013р. чинно до 23.06.2015 р. |
| --- | --- | --- |

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р = 4 мПа), (С | Густина | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | діоксид вуглецю | азот | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відносна | абсолютна, кг/м3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 (С, 101,325 кПа |  |  |  |
| 1 | 95,899 | 2,276 | 0,732 | 0,117 | 0,117 | 0,047 | 0,003 мол % | 0,207 0,208 | 0,595 0,594 | 0,007 | -22,5 | 0,582 | 0,7015 | 8210 | 11932 |  |  |  | Відс. |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,173 | 0,629 |  | -23,1 |  | 0,7023 |  |  |  |  |  |
| 3 | 95,796 | 2,337 | 0,748 | 0,120 | 0,117 | 0,046 | 0,005 мол% | 0,213 0,214 | 0,611 0,610 | 0,007 | -23,1 | 0,583 | 0,7023 | 8215 | 11932 |  |  |  |
| 6 | 95,671 | 2,404 | 0,777 | 0,124 | 0,122 | 0,047 | 0,005 мол% | 0,223 0,224 | 0,620 0,619 | 0,007 | -23,2 | 0,584 | 0,7034 | 8224 | 11934 |  |  |  |
| 7 | 95,640 | 2,427 | 0,781 | 0,124 | 0,122 | 0,048 | 0,006 мол% | 0,228 0,229 | 0,617 0,616 | 0,007 | -22,7 | 0,584 | 0,7037 | 8226 | 11935 |  |  |  |
| 8 | 95,637 | 2,427 | 0,781 | 0,124 | 0,122 | 0,047 | 0,006 мол% | 0,228 0,229 | 0,621 0,620 | 0,007 | -23,7 | 0,584 | 0,7037 | 8225 | 11934 |  |  |  |
| 9 | 95,642 | 2,423 | 0,780 | 0,125 | 0,123 | 0,046 | 0,005 мол% | 0,217 0,218 | 0,632 0,631 | 0,007 | -23,5 | 0,584 | 0,7035 | 8225 | 11935 |  |  |  |
| 10 | 95,512 | 2,493 | 0,803 | 0,127 | 0,125 | 0,045 | 0,005 мол % | 0,235 0,236 | 0,647 0,646 | 0,008 | -23,4 | 0,585 | 0,7046 | 8230 | 11933 |  |  |  |
| 14 | 95,524 | 2,491 | 0,797 | 0,125 | 0,124 | 0,048 | 0,004 мол % | 0,232 0,233 | 0,648 0,647 | 0,007 | -21,1 | 0,585 | 0,7044 | 8229 | 11933 |  |  |  |
| 15 | 95,549 | 2,473 | 0,797 | 0,127 | 0,124 | 0,048 | 0,006 мол % | 0,233 0,234 | 0,636 0,635 | 0,007 | -24,2 | 0,585 | 0,7044 | 8230 | 11935 |  |  |  |
| 16 | 95,467 | 2,522 | 0,816 | 0,129 | 0,127 | 0,049 | 0,005 мол % | 0,245 0,246 | 0,633 0,632 | 0,007 | -21,4 | 0,585 | 0,7051 | 8236 | 11937 |  |  |  |
| 17 | 95,506 | 2,504 | 0,810 | 0,129 | 0,127 | 0,049 | 0,005 мол% | 0,237 0,238 | 0,626 0,625 | 0,007 | -22,1 | 0,585 | 0,7048 | 8235 | 11938 |  |  |  |
| 20 | 95,590 | 2,452 | 0,802 | 0,129 | 0,128 | 0,051 | 0,005 мол % | 0,225 0,226 | 0,611 0,610 | 0,007 | -22,1 | 0,584 | 0,7043 | 8233 | 11941 |  |  |  |
| 21 | 95,470 | 2,530 | 0,825 | 0,134 | 0,133 | 0,050 | 0,005 мол.% | 0,229 0,230 | 0,617 0,616 | 0,007 | -22,3 | 0,585 | 0,7052 | 8242 | 11945 |  |  |  |
| 22 | 95,578 | 2,456 | 0,795 | 0,129 | 0,127 | 0,049 | 0,005 мол% | 0,226 0,227 | 0,627 0,626 | 0,008 | -23,4 | 0,584 | 0,7042 | 8231 | 11937 |  |  |  |
| 23 | 95,496 | 2,498 | 0,812 | 0,130 | 0,127 | 0,049 | 0,006 мол% | 0,233 0,234 | 0,641 0,640 | 0,008 | -23,9 | 0,585 | 0,7049 | 8234 | 11937 |  |  |  |
| 24 | 95,566 | 2,457 | 0,800 | 0,128 | 0,125 | 0,050 | 0,005 мол% | 0,231 0,232 | 0,631 0,630 | 0,007 | -23,7 | 0,585 | 0,7043 | 8230 | 11936 | відс. | відс. | відс. |
| 27 | 95,609 | 2,433 | 0,780 | 0,125 | 0,122 | 0,046 | 0,006 мол% | 0,231 0,232 | 0,641 0,640 | 0,007 | -20,0 | 0,584 | 0,7038 | 8224 | 11931 |  |  |  |
| 28 | 95,585 | 2,443 | 0,790 | 0,125 | 0,123 | 0,048 | 0,006 мол% | 0,235 0,236 | 0,638 0,637 | 0,007 |  | 0,584 | 0,7041 | 8226 | 11932 |  |  |  |
| 29 | 95,468 | 2,530 | 0,810 | 0,131 | 0,129 | 0,048 | 0,004 мол% | 0,246 0,247 | 0,627 0,626 | 0,007 |  | 0,585 | 0,7051 | 8236 | 11937 |  |  |  |
| 30 | 95,710 | 2,372 | 0,762 | 0,125 | 0,124 | 0,046 | 0,006 мол% | 0,208 0,209 | 0,639 0,638 | 0,008 |  | 0,583 | 0,7030 | 8220 | 11932 |  |  |  |

Начальник  управління Олександрівського ЛВУМГ:                                          Р.П.Марієнко

Начальник лабораторії:                                                                                              С.Т.Волкова.

Дата складання  :   30.04. 2015 р.