### Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Тернопільське ЛВУМГ

##### Вимірювальна хміко-аналітична  лабораторія

#### Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

#### Видане  19.12.14р.Чинне до 18.12.17р.                                                         ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятим ПАТ «Тернопільгаз»

по газопроводу    ТОРЖОК-ДОЛИНА

за період з 01.04.2015р. по 30.04.2015 р.

| Дата відбору проби . | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 Мпа), °С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис. М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | пентани | гексани та вищі | Азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.04 | 97,021 | 1,687 | 0,340 | 0,055 | 0,052 | 0,012 | 0,001 | 0,694 | 0,128 | 0,010 |  | 0,6897 | 8087 | 11859 | Не виявл. | Не виявл. | Не виявл. |  |
| 14.04 | 96,989 | 1,561 | 0,301 | 0,036 | 0,057 | 0,013 | 0,001 | 0,738 | 0,292 | 0,012 |  | 0,6904 | 8055 | 11807 |  |  |  |  |
| 21.04 | 97,070 | 1,652 | 0,320 | 0,045 | 0,057 | 0,012 | 0,001 | 0,704 | 0,128 | 0,011 |  | 0,6892 | 8080 | 11854 |  |  |  |  |
| 28.04 | 96,643 | 1,910 | 0,451 | 0,068 | 0,080 | 0,020 | 0,002 | 0,665 | 0,151 | 0,010 |  | 0,6934 | 8126 | 11882 |  |  |  |  |

Головний інженер

Тернопільського ЛВУ МГ                        					Я.І. Тарапата

Хімік   ІІ кат.                                .                              			О.Б. Снігу