### Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Тернопільське ЛВУМГ

##### Вимірювальна хіміко-аналітична  лабораторія

#### Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

#### Видане  19.12.14р.Чинне до 18.12.17р.                                                      ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ «Тернопільміськгаз» та ПАТ «Тернопільгаз»

по газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль

за період з 01.04.2015р. по 30.04.2015 р.

| Дата відбору проби . | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 МПа), °С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | пентани | гексани та вищі | Азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.04 | 90,312 | 4,800 | 0,994 | 0,141 | 0,127 | 0,077 | 0,035 | 1,539 | 1,966 | 0,009 | -3,9 | 0,7472 | 8211 | 11551 | Не виявл. явлн | Не виявл. | Не виявл. |  |
| 15.04 | 90,177 | 4,874 | 1,026 | 0,109 | 0,172 | 0,080 | 0,007 | 1,570 | 1,977 | 0,007 | -7,8 | 0,7478 | 8211 | 11547 |  |  |  |  |
| 21.04 | 90,044 | 4,919 | 1,084 | 0,161 | 0,139 | 0,094 | 0,053 | 1,637 | 1,861 | 0,008 | -3,3 | 0,7498 | 8247 | 11580 |  |  |  |  |
| 28.04 | 90,068 | 4,868 | 1,139 | 0,173 | 0,146 | 0,108 | 0,054 | 1,581 | 1,856 | 0,007 | -5,0 | 0,7505 | 8263 | 11597 |  |  |  |  |

Тернопільського ЛВУМГ                                                        	Я.І. Тарапата

Хімік  ІІ кат.                                                                                        О.Б. Снігур