УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ  ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу Кам'янка-Бузька-Рівне  І, ІІ

за травень 2015р.

## від слідуючих ГРС: Луцьк, Берестечко і на АГНКС-Луцьк

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.05.15 | 96.414 | 1.981 | 0.428 | 0.065 | 0.065 | 0.001 | 0.013 | 0.009 | 0.004 | 0.757 | 0.258 | 0.005 |  | 8110 | 11845 | 0.6950 |  |  |  |
| 14.05.15 | 94.522 | 2.845 | 0.626 | 0.078 | 0.098 | 0.001 | 0.023 | 0.017 | 0.035 | 0.995 | 0.755 | 0.005 |  | 8154 | 11764 | 0.7117 |  |  |  |
| 19.05.15 | 93.221 | 3.443 | 0.764 | 0.090 | 0.126 | 0.001 | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 1.192 | 1.086 | 0.005 |  | 8173 | 11701 | 0.7224 | не виявл | не виявл | не виявл |
| 26.05.15 | 96.460 | 2.067 | 0.463 | 0.075 | 0.073 | 0.001 | 0.015 | 0.010 | 0.006 | 0.695 | 0.130 | 0.005 |  | 8140 | 11892 | 0.6946 |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС-Луцьк і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець