УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ  ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу  Дашава-Мінськ

за травень 2015р.

## від слідуючих ГРС: Горохів, Терешківці, Сенкевичівка, Туропин, Турійськ, Охнівка

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.05.15 | 94.638 | 2.776 | 0.601 | 0.079 | 0.094 | 0.001 | 0.021 | 0.015 | 0.006 | 1.010 | 0.754 | 0.005 |  | 8135 | 11751 | 0.7101 |  |  |  |
| 12.05.15 | 94.853 | 2.659 | 0.576 | 0.076 | 0.091 | 0.001 | 0.020 | 0.014 | 0.007 | 0.994 | 0.704 | 0.005 |  | 8128 | 11756 | 0.7083 |  |  |  |
| 19.05.15 | 95.745 | 2.238 | 0.526 | 0.075 | 0.083 | 0.001 | 0.017 | 0.012 | 0.004 | 0.857 | 0.437 | 0.005 |  | 8124 | 11812 | 0.7010 | не виявл | не виявл | не виявл |
| 26.05.15 | 94.679 | 2.746 | 0.604 | 0.079 | 0.095 | 0.001 | 0.022 | 0.015 | 0.009 | 1.002 | 0.744 | 0.004 |  | 8136 | 11754 | 0.7099 |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС-Охнівка і видповідає вимогам  ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець