УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу Івацевичі-Долина ІІ, ІІІ

за травень 2015р.

від слідуючих ГРС: Прилуцьке, Рокині, Рожище, Торчин, Любче, Голоби, Купичів, Цумань, Дерно, Ковель, Нововолинськ, Іваничі, Буцинь, Стара Вижва, Володимир-Волинський, Камінь-Каширськ, Бузаки, Облапи, Соснина, Сілець, Мощена, Ружин, Велика Глуша, Ратно, Устилуг, Любешів, КС-Ковель, і на АГНКС-Ковель, АГНКС Володимир-Волинський, ТзОВ «Трансназіндастрі»

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.05.15 | 96.776 | 1.809 | 0.398 | 0.062 | 0.059 | 0.002 | 0.011 | 0.007 | 0.001 | 0.699 | 0.171 | 0.005 | -10.4 | 8103 | 11862 | 0.6920 |  |  |  |
| 06.05.15 | 93.244 | 3.405 | 0.769 | 0.093 | 0.131 | 0.001 | 0.030 | 0.022 | 0.016 | 1.183 | 1.101 | 0.005 | -5.8 | 8172 | 11699 | 0.7224 |  |  |  |
| 08.05.15 | 94.575 | 2.816 | 0.628 | 0.081 | 0.104 | 0.001 | 0.023 | 0.017 | 0.012 | 0.996 | 0.742 | 0.005 | -4.4 | 8148 | 11762 | 0.7109 |  |  |  |
| 12.05.15 | 95.710 | 2.321 | 0.462 | 0.068 | 0.076 | 0.001 | 0.019 | 0.016 | 0.116 | 0.835 | 0.371 | 0.005 | -6.3 | 8161 | 11848 | 0.7030 |  |  |  |
| 13.05.15 | 96.793 | 1.919 | 0.339 | 0.057 | 0.053 | 0.001 | 0.011 | 0.008 | 0.002 | 0.663 | 0.149 | 0.005 | -8.2 | 8106 | 11871 | 0.6914 |  |  |  |
| 19.05.15 | 96.276 | 2.130 | 0.454 | 0.070 | 0.069 | 0.001 | 0.013 | 0.010 | 0.002 | 0.751 | 0.219 | 0.005 | -10.9 | 8128 | 11863 | 0.6959 |  |  |  |
| 25.05.15 | 94.142 | 3.069 | 0.669 | 0.084 | 0.107 | 0.001 | 0.026 | 0.019 | 0.030 | 1.060 | 0.788 | 0.005 | -7.2 | 8169 | 11760 | 0.7145 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |
| 26.05.15 | 96.403 | 2.080 | 0.443 | 0.069 | 0.066 | 0.000 | 0.013 | 0.009 | 0.002 | 0.728 | 0.182 | 0.005 | -8.3 | 8127 | 11871 | 0.6948 |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на вузлі підключення ГКС-Ковель КЦ № 3  і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець