Філії УМГ “ЛЬВІВТРАНГАЗ”

Тернопільське ЛВУ МГ

Хіміко-аналітична лабораторія ГКС Рогатин

Свідоцтво про атестацію № ІФ 539

Виданий 18.11.2011р. чинний до 18.11.2016р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого Тернопільським ЛВУМГ  ГКС Рогатин та  прийнятого ПАТ « Івано-Франківськгаз»

газопроводу КЗУ-2   ГРС Рогатин за період  з 01.05.2015р  по 31.05.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (р= 40 кгс/см2)9 о С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча Ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок г/ м3 | Масова концентрація мерка птанової сірки г / м3 | Масова концентрація сірковод ню г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 20 о С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.05 | 90,348 | 4,805 | 1,008 | 0,106 | 0,166 | 0,070 | 0,007 | 1,617 | 1,865 | 0,008 |  | 0,7457 | 8206 | 11556 |  |  |  |  |
| 12.05 | 90,121 | 4,941 | 1,082 | 0,107 | 0,165 | 0,091 | 0,005 | 1,616 | 1,865 | 0,007 |  | 0,7479 | 8229 | 11570 | Не виял | Не вияв | Не вияв |  |
| 19.05 | 89,841 | 4,951 | 1,223 | 0,126 | 0,207 | 0,106 | 0,051 | 1,687 | 1,796 | 0,012 |  | 0,7520 | 8276 | 11603 |  |  |  |  |
| 26.05 | 90,145 | 4,910 | 1,091 | 0,111 | 0,173 | 0,091 | 0,004 | 1,636 | 1,831 | 0,008 |  | 0,7477 | 8231 | 11575 |  |  |  |  |

Головний інженер  Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                    Тарапата Я.І.

Хімік ІІ кат.                                         	Снігур О.Б.