Філії УМГ “ЛЬВІВТРАНГАЗ”

Тернопільське ЛВУ МГ

Хіміко-аналітична лабораторія ГКС Рогатин

Свідоцтво про атестацію № ІФ 539

Виданий 18.11.2011р. чинний до 18.11.2016р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого Тернопільським ЛВУМГ  ГКС Рогатин та  прийнятого ПАТ « Івано-Франківськгаз»

газопроводу Торжок-Долина   ГРС Чагрів  за період  з 01.05.2015р  по 31.05.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (р= 40 кгс/см2) о С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча Ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок г/ м3 | Масова концентрація мерка птанової сірки г / м3 | Масова концентрація сірковод ню г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 20 о С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.05 | 91,696 | 4,190 | 0,887 | 0,096 | 0,147 | 0,048 | 0,010 | 1,394 | 1,498 | 0,007 |  | 0,7349 | 8195 | 11629 | Не вияв | Не вияв | Не вияв |  |
| 12.05 | 91,722 | 4,149 | 0,897 | 0,106 | 0,151 | 0,071 | 0,007 | 1,410 | 1,478 | 0,009 |  | 0,7347 | 8195 | 11630 |  |  |  |  |
| 19.05 | 91,890 | 4,078 | 0,881 | 0,103 | 0,148 | 0,068 | 0,007 | 1,378 | 1,439 | 0,008 |  | 0,7333 | 8192 | 11637 |  |  |  |  |
| 26.05 | 92,054 | 4,000 | 0,874 | 0,102 | 0,146 | 0,068 | 0,003 | 1,347 | 1,398 | 0,008 |  | 0,7319 | 8190 | 11646 |  |  |  |  |

Головний  інженер  Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                    Тарапата Я.І.

Хімік ІІ кат.                                         	Снігур О.Б.