УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Волиця, ГРС Перетоки , ГРС Тартаків

по газопроводу Івацевичі-Долина   II, ІІІ   за період

з 01.05.2015р.   по  _31.05.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.05.15 | 90,550 | 4,697 | 1,083 | 0,117 | 0,183 | 0,105 | 0,031 | 1,430 | 1,800 | 0,004 |  | 8251 | 0,746 | 11613 |  |  |  |
| 12.05.15 | 96,599 | 1,960 | 0,396 | 0,062 | 0,061 | 0,027 | 0,003 | 0,724 | 0,163 | 0,005 |  | 8114 | 0,693 | 11867 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |
| 19.05.15 | 96,264 | 2,206 | 0,496 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,003 | 0,694 | 0,142 | 0,005 |  | 8154 | 0,696 | 11898 |  |  |  |
| 26.05.15 | 96,171 | 2,293 | 0,490 | 0,082 | 0,081 | 0,034 | 0,004 | 0,669 | 0,171 | 0,005 |  | 8161 | 0,697 | 11900 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.							Куровська Н.І.