УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Вузлове, ГРС Оглядів,ГРС  Лопатин, ГРС Завидче, ГРС Броди, ГРС Корсів

по газопроводу Кам’янка-Бузька – Рівне I, II   за період

з 01.05.2015р.   по   31.05.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.05.15 | 90,510 | 4,760 | 1,069 | 0,120 | 0,186 | 0,103 | 0,049 | 1,545 | 1,653 | 0,005 |  | 8262 | 0,746 | 11631 |  |  |  |
| 13.05.15 | 96,563 | 1,999 | 0,423 | 0,066 | 0,063 | 0,022 | 0,002 | 0,720 | 0,137 | 0,005 |  | 8122 | 0,693 | 11877 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |
| 20.05.15 | 96,316 | 2,163 | 0,486 | 0,079 | 0,077 | 0,031 | 0,002 | 0,702 | 0,139 | 0,005 |  | 8149 | 0,696 | 11895 |  |  |  |
| 27.05.15 | 96,161 | 2,303 | 0,477 | 0,080 | 0,079 | 0,033 | 0,004 | 0,675 | 0,182 | 0,006 |  | 8157 | 0,697 | 11895 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.