УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ «Львівгаз»

ГРС Добротвір, ГРС Сокаль, ГРС Корчин, ГРС Червоноград

по газопроводу Дашава-Мінськ   за період

з  01.05.2015р.   по  31.05.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.05.15 | 90,306 | 4,826 | 1,075 | 0,112 | 0,172 | 0,097 | 0,046 | 1,478 | 1,883 | 0,005 |  | 8247 | 0,748 | 11593 |  |  |  |
| 13.05.15 | 96,540 | 2,008 | 0,426 | 0,068 | 0,064 | 0,024 | 0,002 | 0,723 | 0,139 | 0,006 |  | 8124 | 0,694 | 11877 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |
| 20.05.15 | 96,416 | 2,085 | 0,469 | 0,075 | 0,073 | 0,030 | 0,004 | 0,708 | 0,135 | 0,005 |  | 8141 | 0,695 | 11890 |  |  |  |
| 27.05.15 | 96,191 | 2,286 | 0,474 | 0,078 | 0,076 | 0,031 | 0,002 | 0,681 | 0,176 | 0,005 |  | 8154 | 0,697 | 11894 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.