УМГ”ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Опарське ВУ ПЗГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 005/14 діє до 23.01.2017р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого  Опарським ВУ ПЗГ   та прийнятого Дрогобицьким УЕГГ    ГВС (ПВВГ,СВГ ) ГРС - Дрогобич

газопроводу  ДКС – Опарі  -  ГРС – Дрогобич    за період

з 01 травня по  31 травня 2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа),°С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок , г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу , тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С ,101,325кПа |  |  |  |  |
| 05 | 99,078 | 0,170 | 0,070 | 0,031 | 0,021 | 0,027 | 0,001 | 0,484 | 0,111 | 0,007 | - | 0,676 | 7969 | 11815 | - | - | - |  |
| 14 | 99,108 | 0,164 | 0,064 | 0,028 | 0,019 | 0,027 | 0,001 | 0,474 | 0,109 | 0,006 | +9,3 | 0,675 | 7968 | 11816 | - | - | - |  |
| 25 | 99,127 | 0,158 | 0,058 | 0,017 | 0,023 | 0,026 | 0,001 | 0,479 | 0,104 | 0,007 | - | 0,675 | 7965 | 11814 | - | - | - |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

# Керівник____________Опарського ВУ ПЗГ___________________Біляк І.Б.          __________________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                                                       прізвище                                                     підпис                                                дата

# Технік-лаборант ______В ХАЛ ___Опарського ВУ ПЗГ____________ Гнатків О.Б.________________________________

## Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                                  прізвище                                                    підпис                                                дата