Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГта прийнятого ДГХП “Сірка” з ГРС Новий  Розділ

по газопроводу Пукеничі-Комарно Ду700

за період з 01.05.2015р. по 31.05.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 06.05. | 96,904 | 1,601 | 0,506 | 0,088 | 0,084 | 0,037 | 0,004 | 0,613 | 0,158 | 0,005 |  | 8127 | 0,693 | 11888 |  |  |  |  |
| 12.05. | 95,697 | 2,435 | 0,766 | 0,123 | 0,120 | 0,043 | 0,003 | 0,610 | 0,197 | 0,006 |  | 8225 | 0,703 | 11941 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 18.05. | 96,613 | 1,970 | 0,437 | 0,072 | 0,070 | 0,027 | 0,003 | 0,677 | 0,124 | 0,007 |  | 8130 | 0,693 | 11889 |  |  |  |  |
| 25.05. | 96,771 | 1,849 | 0,415 | 0,069 | 0,067 | 0,029 | 0,003 | 0,657 | 0,134 | 0,006 |  | 8120 | 0,692 | 11883 |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата