Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УГГГ ПАТ “Львівгаз”  з ГРС Устя

по газопроводу Пукеничі-Комарно Ду500

за період з01.05.2015р. по 31.05.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 06.05. | 98,867 | 0,244 | 0,060 | 0,020 | 0,020 | 0,041 | 0,026 | 0,604 | 0,111 | 0,007 |  | 7971 | 0,677 | 11803 |  |  |  |  |
| 12.05. | 97,381 | 0,435 | 0,272 | 0,113 | 0,110 | 0,125 | 0,051 | 1,206 | 0,299 | 0,008 |  | 8012 | 0,692 | 11728 |  |  |  |  |
| 18.05. | 97,626 | 0,403 | 0,243 | 0,104 | 0,094 | 0,110 | 0,039 | 1,087 | 0,286 | 0,008 |  | 8005 | 0,690 | 11739 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 25.05. | 97,691 | 0,389 | 0,227 | 0,096 | 0,086 | 0,102 | 0,045 | 1,068 | 0,289 | 0,007 |  | 8000 | 0,689 | 11738 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата