УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Стрептів, Почапи, Бортків, Буськ, Золочів, Звижень, Підкамінь, Новоселище, Ремезівці

по газопроводу КЗУ   за період

з  01.05.2015р.   по  31.05.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.05.15 | 96,793 | 1,837 | 0,376 | 0,063 | 0,059 | 0,023 | 0,002 | 0,719 | 0,123 | 0,005 |  | 8106 | 0,692 | 11870 |  |  |  |
| 12.05.15 | 96,548 | 2,012 | 0,428 | 0,068 | 0,064 | 0,025 | 0,002 | 0,709 | 0,139 | 0,005 |  | 8126 | 0,694 | 11880 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |
| 19.05.15 | 96,295 | 2,176 | 0,491 | 0,080 | 0,079 | 0,033 | 0,005 | 0,698 | 0,138 | 0,005 |  | 8153 | 0,696 | 11898 |  |  |  |
| 26.05.15 | 96,173 | 2,296 | 0,488 | 0,081 | 0,079 | 0,032 | 0,004 | 0,670 | 0,172 | 0,005 |  | 8159 | 0,697 | 11899 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.