Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз» ГРС  Холодновідка,Куровичі,замір Городок

газопроводу ___ Івацевичі – Долина ІІІ н. __

за   травень  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.05. | 96,658 | 1,949 | 0,418 | 0,071 | 0,064 | 0,020 | 0,001 | 0,684 | 0,129 | 0,006 | - | 0,693 | 8122 | 11882 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 12.05. | 96,843 | 1,817 | 0,365 | 0,063 | 0,059 | 0,023 | 0,003 | 0,708 | 0,112 | 0,007 | - | 0,691 | 8105 | 11872 | - | - | - | - |
| 19.05. | 96,468 | 2,087 | 0,459 | 0,079 | 0,073 | 0,025 | 0,001 | 0,682 | 0,119 | 0,007 | - | 0,694 | 8141 | 11896 | - | - | - | - |
| 26.05. | 96,320 | 2,216 | 0,487 | 0,081 | 0,077 | 0,024 | 0,001 | 0,659 | 0,128 | 0,007 | - | 0,696 | 8155 | 11905 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис