Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УГГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Городок,

ГРС “Сірка” Яворів(зам.з Комарна)  по газопроводу Комарно-Яворів

за період з  01.05.2015р. по 31.05.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.05. | 97,651 | 0,397 | 0,230 | 0,095 | 0,089 | 0,098 | 0,047 | 1,103 | 0,281 | 0,009 |  | 7998 | 0,689 | 11734 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 13.05. | 97,792 | 0,358 | 0,211 | 0,092 | 0,084 | 0,106 | 0,054 | 0,988 | 0,308 | 0,007 |  | 8003 | 0,689 | 11745 |  |  |  |  |
| 19.05. | 98,020 | 0,330 | 0,167 | 0,078 | 0,066 | 0,077 | 0,043 | 0,944 | 0,266 | 0,009 |  | 7985 | 0,686 | 11746 |  |  |  |  |
| 26.05. | 97,749 | 0,393 | 0,223 | 0,088 | 0,074 | 0,084 | 0,020 | 1,087 | 0,273 | 0,009 |  | 7983 | 0,688 | 11728 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата