Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УГГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Новояворівськ(зам. 3кгс/см2 6кгс/см2  ) по газопроводу Свидниця –Львів

за період з 01.05.2015р. по 31.05.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.05. | 99,264 | 0,127 | 0,027 | 0,009 | 0,004 | 0,005 | 0,001 | 0,439 | 0,116 | 0,008 |  | 7950 | 0,673 | 11807 |  |  |  |  |
| 13.05. | 99,142 | 0,161 | 0,049 | 0,017 | 0,013 | 0,014 | 0,002 | 0,479 | 0,116 | 0,007 |  | 7958 | 0,675 | 11808 |  |  |  |  |
| 19.05. | 99,135 | 0,149 | 0,038 | 0,015 | 0,009 | 0,012 | 0,005 | 0,518 | 0,112 | 0,007 |  | 7952 | 0,674 | 11801 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 26.05. | 99,164 | 0,166 | 0,048 | 0,015 | 0,012 | 0,014 | 0,002 | 0,458 | 0,113 | 0,008 |  | 7959 | 0,674 | 11811 |  |  |  |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ______________________________________________Б.Саловський__________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко_____________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата