Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГта прийнятого  Самбірським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з  ГРС Рудки

по газопроводу Комарно-Самбір Ду300

за період з 01.05.2015р. по 31.05.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.05. | 98,184 | 0,827 | 0,171 | 0,041 | 0,031 | 0,022 | 0,022 | 0,532 | 0,163 | 0,007 |  | 8024 | 0,682 | 11834 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 14.05. | 98,742 | 0,259 | 0,134 | 0,059 | 0,051 | 0,061 | 0,018 | 0,446 | 0,223 | 0,007 |  | 8002 | 0,680 | 11819 |  |  |  |  |
| 20.05. | 98,759 | 0,270 | 0,112 | 0,064 | 0,040 | 0,058 | 0,022 | 0,453 | 0,215 | 0,007 |  | 7999 | 0,680 | 11818 |  |  |  |  |
| 22.05. | 98,951 | 0,221 | 0,066 | 0,038 | 0,015 | 0,040 | 0,003 | 0,459 | 0,201 | 0,006 |  | 7970 | 0,677 | 11803 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ________________________________________________Б.Саловський__________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата