Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Самбірським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”  з ГРС Самбір

по газопроводу  Комарно-Самбір Ду300

за період з 01.05.2015р. по 31.05.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.05. | 99,046 | 0,192 | 0,057 | 0,031 | 0,010 | 0,033 | 0,009 | 0,440 | 0,175 | 0,007 |  | 7969 | 0,676 | 11808 |  |  |  |  |
| 14.05. | 98,984 | 0,192 | 0,066 | 0,035 | 0,015 | 0,012 | 0,033 | 0,471 | 0,183 | 0,009 |  | 7970 | 0,677 | 11804 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 20.05. | 98,972 | 0,202 | 0,061 | 0,034 | 0,010 | 0,027 | 0,007 | 0,491 | 0,187 | 0,009 |  | 7963 | 0,677 | 11797 |  |  |  |  |
| 27.05. | 99,038 | 0,193 | 0,056 | 0,031 | 0,012 | 0,030 | 0,003 | 0,445 | 0,184 | 0,008 |  | 7965 | 0,676 | 11804 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата