УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Кам.-Бузька

по газопроводу Дашава-Мінськ   за період

з 01.05.2015р.   по  31.05.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.05.15 | 96,788 | 1,784 | 0,409 | 0,065 | 0,063 | 0,025 | 0,003 | 0,678 | 0,180 | 0,005 |  | 8107 | 0,692 | 11865 |  |  |  |
| 12.05.15 | 96,539 | 2,018 | 0,429 | 0,069 | 0,065 | 0,023 | 0,002 | 0,710 | 0,140 | 0,005 |  | 8126 | 0,694 | 11880 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |
| 21.05.15 | 96,166 | 2,270 | 0,510 | 0,082 | 0,081 | 0,034 | 0,003 | 0,694 | 0,155 | 0,005 |  | 8161 | 0,697 | 11900 |  |  |  |
| 27.05.15 | 96,260 | 2,199 | 0,492 | 0,081 | 0,080 | 0,032 | 0,003 | 0,689 | 0,159 | 0,005 |  | 8153 | 0,696 | 11895 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.