УМГ”ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Опарське ВУ ПЗГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 005/14 діє до 23.01.2017р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого__Опарським ВУ ПЗГ__ та прийнятого Дрогобицьким УЕГГ_ГВС (ПВВГ,СВГ ) ГРС – Трускавець, ГРС - Уличне

газопроводу Іваники  -  Пукеничі    за період

з 01  травня   по 31 травня  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа),°С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок , г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу , тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С ,101,325кПа |  |  |  |  |
| 05 | 90,123 | 4,819 | 1,111 | 0,117 | 0,180 | 0,092 | 0,007 | 1,580 | 1,965 | 0,006 | - | 0,749 | 8226 | 11557 | - | - | - |  |
| 14 | 90,114 | 4,864 | 1,051 | 0,107 | 0,168 | 0,088 | 0,008 | 1,570 | 2,025 | 0,005 | +22,1 | 0,749 | 8212 | 11541 | - | - | - |  |
| 25 | 89,962 | 4,831 | 1,224 | 0,224 | 0,116 | 0,112 | 0,010 | 1,593 | 1,922 | 0,006 | - | 0,751 | 8258 | 11582 | - | - | - |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

# Керівник____________Опарського ВУ ПЗГ___________________          Біляк І.Б.         __________________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                                                       прізвище                                                     підпис                                                дата

# Технік-лаборант _________В ХАЛ ___Опарського ВУ ПЗГ_____________ Гнатків О.Б.    _______________________________

## Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                                  прізвище                                                    підпис                                                дата