ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0476 КФ чинне до 20.06.2016

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз»  (Полтавська область) ПВВГ Бурти

# газопроводу Єлець-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.05 по 31.05.2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 05 | 95,459 | 2,611 | 0,827 | 0,132 | 0,127 | 0,044 | 0,012 | 0,585 | 0,198 | 0,005 | - 20,1 | 0,705 | 8252 | 11960 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,584 | 0,198 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 94,803 | 3,028 | 0,973 | 0,157 | 0,152 | 0,054 | 0,014 | 0,578 | 0,236 | 0,005 | - 21,8 | 0,711 | 8307 | 11988 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,577 | 0,236 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 94,893 | 2,973 | 0,956 | 0,152 | 0,149 | 0,053 | 0,015 | 0,577 | 0,228 | 0,004 | - 22,2 | 0,710 | 8301 | 11986 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,576 | 0,229 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 95,338 | 2,637 | 0,880 | 0,145 | 0,147 | 0,051 | 0,013 | 0,588 | 0,194 | 0,007 | - 20,1 | 0,706 | 8269 | 11971 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,587 | 0,194 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						02.06.2015

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії  ВХАЛ                                                            Доброчинська І.Д.               					                     02.06.2015

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата