### Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Тернопільське ЛВУМГ

##### Вимірювальна хіміко-аналітична  лабораторія

#### Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

#### Видане  19.12.14р.Чинне до 18.12.17р.                                                      ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ «Тернопільміськгаз» та ПАТ «Тернопільгаз»

по газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль

за період з 01.05.2015р. по 31.05.2015 р.

| Дата відбору проби . | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 МПа), °С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | пентани | гексани та вищі | Азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.05 | 90,197 | 4,861 | 1,029 | 0,146 | 0,126 | 0,093 | 0,048 | 1,656 | 1,833 | 0,011 | -2,2 | 0,7479 | 8230 | 11571 | Не виявл. явлн | Не виявл. | Не виявл. |  |
| 12.05 | 89,880 | 5,052 | 1,092 | 0,145 | 0,129 | 0,088 | 0,041 | 1,688 | 1,875 | 0,010 | -4,5 | 0,7501 | 8241 | 11569 |  |  |  |  |
| 19.05 | 89,841 | 4,951 | 1,223 | 0,126 | 0,207 | 0,106 | 0,051 | 1,687 | 1,796 | 0,012 | -2,2 | 0,7520 | 8276 | 11603 |  |  |  |  |
| 26.05 | 89,905 | 4,986 | 1,131 | 0,157 | 0,137 | 0,101 | 0,051 | 1,688 | 1,833 | 0,011 | -2,2 | 0,7507 | 8255 | 11584 |  |  |  |  |

Тернопільського ЛВУМГ                                                        	Я.І. Тарапата

Хімік  ІІ кат.                                                                                        О.Б. Снігур