Філії УМГ “ЛЬВІВТРАНГАЗ”

Тернопільське ЛВУ МГ

Хіміко-аналітична лабораторія ГКС Рогатин

Свідоцтво про атестацію № ІФ 539

Виданий 18.11.2011р. чинний до 18.11.2016р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого Тернопільським ЛВУМГ  ГКС Рогатин та  прийнятого ПАТ « Івано-Франківськгаз»

газопроводу КЗУ-2   ГРС Рогатин за період  з 01.07.2015р  по 31.07.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (р= 40 кгс/см2)9 о С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча Ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок г/ м3 | Масова концентрація мерка птанової сірки г / м3 | Масова концентрація сірковод ню г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 20 о С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.07 | 89,462 | 5,148 | 1,191 | 0,115 | 0,183 | 0,092 | 0,008 | 1,654 | 2,139 | 0,008 |  | 0,7544 | 8237 | 11530 | Не вияв | Не вияв | Не вияв |  |
| 14.07 | 89,770 | 5,094 | 1,168 | 0,116 | 0,001 | 0,084 | 0,007 | 1,638 | 1,930 | 0,009 |  | 0,7511 | 8246 | 11569 |  |  |  |  |
| 21.07 | 89,824 | 5,061 | 1,150 | 0,115 | 0,181 | 0,086 | 0,004 | 1,644 | 1,927 | 0,008 |  | 0,7505 | 8241 | 11566 |  |  |  |  |
| 28.07 | 89.904 | 4.960 | 1.194 | 0.119 | 0.183 | 0.086 | 0.005 | 1.628 | 1.913 | 0.008 |  | 0.7504 | 8244 | 11571 |  |  |  |  |

Головний інженер  Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                    Тарапата Я.І.

Хімік ІІ кат.                                         	Снігур О.Б.