Філії УМГ “ЛЬВІВТРАНГАЗ”

Тернопільське ЛВУ МГ

Хіміко-аналітична лабораторія ГКС Рогатин

Свідоцтво про атестацію № ІФ 539

Виданий 18.11.2011р. чинний до 18.11.2016р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого Тернопільським ЛВУМГ  ГКС Рогатин та  прийнятого ПАТ « Івано-Франківськгаз»

газопроводу Торжок-Долина   ГРС Чагрів  за період  з 01.07.2015р  по 31.07.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (р= 40 кгс/см2) о С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча Ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок г/ м3 | Масова концентрація мерка птанової сірки г / м3 | Масова концентрація сірковод ню г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 20 о С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.07 | 89,491 | 5,123 | 1,184 | 0,115 | 0,184 | 0,093 | 0,014 | 1,647 | 2,140 | 0,009 |  | 0,7544 | 8237 | 11531 |  |  |  |  |
| 14.07 | 89,272 | 5,374 | 1,288 | 0,123 | 0,201 | 0,088 | 0,008 | 1,619 | 2,018 | 0,009 |  | 0,7557 | 8280 | 11579 | Не вияв | Не вияв | Не вияв |  |
| 21.07 | 89,855 | 5,037 | 1,148 | 0,116 | 0,184 | 0,098 | 0,005 | 1,632 | 1,916 | 0,009 |  | 0,7506 | 8245 | 11571 |  |  |  |  |
| 28.07 | 89.910 | 4.944 | 1.203 | 0.122 | 0.189 | 0.097 | 0.004 | 1.618 | 1.905 | 0.008 |  | 0.7507 | 8250 | 11577 |  |  |  |  |

Головний  інженер  Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                    Тарапата Я.І.

Хімік ІІ кат.                                         	Снігур О.Б.