Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз»__ГРС Жидачів,Заліски,Н.Стрілища,Кологури

газопроводу ___ Івацевичі – Долина ІІ н.__

за     липень  2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , і/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової іокс , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | Діоксин вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 30.06 | 91,590 | 4,062 | 0,923 | 0,101 | 0,148 | 0,070 | 0,014 | 1,519 | 1,565 | 0,008 | - | 0,736 | 8177 | 11594 | - | - | - | - |
| 07.07 | 89,614 | 5,044 | 1,155 | 0,110 | 0,174 | 0,081 | 0,008 | 1,597 | 2,210 | 0,007 | - | 0,753 | 8219 | 11514 | - | - | - | - |
| 13.07 | 90,018 | 4,851 | 1,154 | 0,123 | 0,195 | 0,124 | 0,035 | 1,594 | 1,898 | 0,008 | - | 0,751 | 8258 | 11586 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 21.07 | 94,914 | 2,639 | 0,655 | 0,093 | 0,103 | 0,041 | 0,003 | 1,020 | 0,524 | 0,008 | - | 0,708 | 8155 | 11799 | - | - | - | - |
| 28.07 | 92,537 | 3,744 | 0,915 | 0,107 | 0,144 | 0,068 | 0,015 | 1,260 | 1,204 | 0,006 | - | 0,729 | 8206 | 11696 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ__________Хімік _________________Роїк Г.В._____________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис