УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ «Львівгаз»

ГРС Добротвір, ГРС Сокаль, ГРС Корчин, ГРС Червоноград

по газопроводу Дашава-Мінськ   за період

з  01.07.2015р.   по  _31.07.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.07.15 | 96,112 | 2,294 | 0,516 | 0,086 | 0,082 | 0,034 | 0,002 | 0,718 | 0,150 | 0,006 |  | 8162 | 0,697 | 11899 |  |  |  |
| 08.07.15 | 96,331 | 2,143 | 0,490 | 0,082 | 0,079 | 0,031 | 0,002 | 0,694 | 0,143 | 0,005 |  | 8150 | 0,696 | 11895 |  |  |  |
| 16.07.15 | 96,187 | 2,152 | 0,545 | 0,089 | 0,085 | 0,031 | 0,002 | 0,795 | 0,109 | 0,005 |  | 8154 | 0,697 | 11893 |  |  |  |
| 23.07.15 | 96,185 | 2,156 | 0,534 | 0,082 | 0,080 | 0,034 | 0,001 | 0,798 | 0,124 | 0,006 |  | 8150 | 0,697 | 11887 |  |  |  |
| 29.07.15 | 96,043 | 2,189 | 0,610 | 0,101 | 0,100 | 0,043 | 0,004 | 0,776 | 0,128 | 0,006 |  | 8174 | 0,699 | 11903 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.