Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”з ГРС Розвадів

по газопроводу Угерсько-Львів Ду1000

за період  з  01.07.2015р. по 31.07.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 06.07. | 98,098 | 0,348 | 0,200 | 0,092 | 0,080 | 0,091 | 0,039 | 0,800 | 0,243 | 0,009 |  | 8012 | 0,686 | 11782 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 13.07. | 97,856 | 0,355 | 0,202 | 0,092 | 0,079 | 0,097 | 0,063 | 0,998 | 0,249 | 0,009 |  | 8005 | 0,688 | 11755 |  |  |  |  |
| 20.07. | 97,945 | 0,360 | 0,202 | 0,089 | 0,080 | 0,092 | 0,053 | 0,933 | 0,237 | 0,009 |  | 8007 | 0,687 | 11765 |  |  |  |  |
| 27.07. | 97,805 | 0,445 | 0,222 | 0,093 | 0,082 | 0,097 | 0,058 | 0,966 | 0,224 | 0,008 |  | 8017 | 0,688 | 11770 |  |  |  |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ______________________________________________Б.Саловський______________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко_________________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата