Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ“Львівгаз» ГРС  Бібрка

газопроводу Івацевичі – Долина ІІ н.

за    липень  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.07 | 93,838 | 3,150 | 0,690 | 0,087 | 0,113 | 0,054 | 0,009 | 1,121 | 0,931 | 0,007 | - | 0,717 | 8157 | 11724 | - | - | - | - |
| 07.07 | 94,601 | 2,802 | 0,611 | 0,079 | 0,098 | 0,043 | 0,003 | 1,014 | 0,742 | 0,007 | - | 0,710 | 8140 | 11755 | - | - | - | - |
| 14.07 | 94,294 | 2,968 | 0,686 | 0,095 | 0,117 | 0,056 | 0,011 | 1,030 | 0,734 | 0,009 | - | 0,714 | 8172 | 11774 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 22.07 | 94,086 | 3,061 | 0,716 | 0,099 | 0,120 | 0,053 | 0,007 | 1,063 | 0,788 | 0,007 | - | 0,715 | 8174 | 11763 | - | - | - | - |
| 29.07 | 94,170 | 3,050 | 0,732 | 0,104 | 0,124 | 0,054 | 0,009 | 1,034 | 0,716 | 0,007 | - | 0,715 | 8186 | 11785 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник _______________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.________________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.___________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис