Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УГГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Коропуж

по газопроводу Комарно-Дроздовичі Ду500

за період   з 01.07.2015р. по 31.07.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.07. | 96,066 | 2,221 | 0,577 | 0,097 | 0,093 | 0,040 | 0,004 | 0,800 | 0,093 | 0,007 |  | 8169 | 0,698 | 11903 |  |  |  |  |
| 06.07. | 96,367 | 2,051 | 0,502 | 0,081 | 0,072 | 0,035 | 0,003 | 0,784 | 0,099 | 0,006 |  | 8142 | 0,695 | 11888 |  |  |  |  |
| 13.07. | 96,141 | 2,186 | 0,548 | 0,088 | 0,084 | 0,031 | 0,003 | 0,792 | 0,121 | 0,006 |  | 8156 | 0,697 | 11892 |  |  |  |  |
| 20.07. | 96,167 | 2,126 | 0,598 | 0,097 | 0,095 | 0,040 | 0,004 | 0,758 | 0,110 | 0,005 |  | 8169 | 0,698 | 11905 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 27.07. | 96,247 | 2,077 | 0,543 | 0,092 | 0,093 | 0,041 | 0,007 | 0,801 | 0,093 | 0,006 |  | 8156 | 0,697 | 11896 |  |  |  |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко_____________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата