Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УГГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Комарно по газопроводу Комарно-Яворів

за період з 01.07.2015р. по 31.07.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 06.07. | 97,692 | 0,530 | 0,250 | 0,102 | 0,090 | 0,090 | 0,035 | 0,948 | 0,257 | 0,006 |  | 8020 | 0,689 | 11768 |  |  |  |  |
| 13.07. | 97,599 | 0,409 | 0,252 | 0,103 | 0,098 | 0,112 | 0,061 | 1,096 | 0,262 | 0,008 |  | 8015 | 0,691 | 11748 |  |  |  |  |
| 20.07. | 97,713 | 0,486 | 0,255 | 0,104 | 0,093 | 0,105 | 0,039 | 0,944 | 0,254 | 0,007 |  | 8024 | 0,689 | 11772 |  |  |  |  |
| 23.07. | 97,888 | 0,442 | 0,218 | 0,089 | 0,075 | 0,079 | 0,022 | 0,936 | 0,243 | 0,008 |  | 8000 | 0,687 | 11760 |  |  |  |  |
| 27.07. | 98,098 | 0,392 | 0,161 | 0,073 | 0,053 | 0,083 | 0,099 | 0,793 | 0,241 | 0,007 |  | 8018 | 0,687 | 11787 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата