Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Самбірським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Судова Вишня

по газопроводу відвід на Судову Вишню

за період з 01.07.2015р. по 31.07.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.07. | 99,201 | 0,166 | 0,040 | 0,018 | 0,006 | 0,012 | 0,001 | 0,443 | 0,107 | 0,006 |  | 7959 | 0,674 | 11814 |  |  |  |  |
| 16.07. | 99,063 | 0,202 | 0,068 | 0,021 | 0,013 | 0,015 | 0,002 | 0,497 | 0,113 | 0,006 |  | 7963 | 0,675 | 11809 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 22.07. | 99,172 | 0,171 | 0,042 | 0,017 | 0,007 | 0,012 | 0,002 | 0,456 | 0,114 | 0,007 |  | 7958 | 0,674 | 11811 |  |  |  |  |
| 29,07. | 99,159 | 0,172 | 0,042 | 0,018 | 0,007 | 0,009 | 0,002 | 0,472 | 0,112 | 0,007 |  | 7956 | 0,674 | 11808 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата