Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УГГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС В.Любінь  по газопроводу Комарно-Яворів

за період з 01.07.2015р. по 31.07.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 08.07. | 98,733 | 0,235 | 0,070 | 0,037 | 0,013 | 0,019 | 0,003 | 0,671 | 0,212 | 0,007 |  | 7948 | 0,678 | 11763 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 15.07. | 98,661 | 0,244 | 0,070 | 0,039 | 0,013 | 0,022 | 0,004 | 0,706 | 0,233 | 0,008 |  | 7945 | 0,679 | 11754 |  |  |  |  |
| 21.07. | 98,953 | 0,189 | 0,051 | 0,028 | 0,010 | 0,016 | 0,002 | 0,593 | 0,151 | 0,007 |  | 7950 | 0,676 | 11784 |  |  |  |  |
| 28.07. | 98,670 | 0,240 | 0,069 | 0,038 | 0,011 | 0,023 | 0,002 | 0,708 | 0,232 | 0,007 |  | 7944 | 0,678 | 11753 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата