Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Самбірським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”  з ГРС Самбір

по газопроводу  Комарно-Самбір Ду300

за період з 01.07.2015р. по 31.07.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 08.07. | 99,151 | 0,172 | 0,048 | 0,025 | 0,008 | 0,021 | 0,002 | 0,407 | 0,159 | 0,007 |  | 7963 | 0,675 | 11812 |  |  |  |  |
| 16.07. | 99,144 | 0,175 | 0,050 | 0,026 | 0,010 | 0,021 | 0,004 | 0,407 | 0,156 | 0,007 |  | 7965 | 0,675 | 11813 |  |  |  |  |
| 22.07. | 99,029 | 0,208 | 0,075 | 0,039 | 0,019 | 0,032 | 0,004 | 0,399 | 0,189 | 0,006 |  | 7976 | 0,677 | 11815 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 29,07. | 98,839 | 0,261 | 0,089 | 0,066 | 0,021 | 0,050 | 0,008 | 0,458 | 0,201 | 0,006 |  | 7987 | 0,679 | 11813 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата