УМГ “Львівтрансгаз”

Дашавське ВУПЗГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Cвідоцтво про атестацію  № РЛ 036/15

Чинне до 10.04.2019р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

### Переданого       Дашавським ВУПЗГ    та прийнятого  __ПАТ «Львівгаз»____

(назва підприємства)

по ___Газопроводу  КЗУ ІІ ,  Більче-Волиця Долина -ІІ_     за період з  02.07.2015р.__  по  ___28.07.2015р.___

(назва газопроводу)

| Компонентний склад , % об. | Температура точка роси вологи (р=0,4 0кгс/см2) , ºС | Густина пікнометрична кг/м3 , при 20 ºС, 101,325 кПА | Густина хроматографічна кг/м3 , при 20 ºС, 101,325 кПА | Теплота згоряння нижча ккал/м3 | Число Воббе (вище) ккал/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 домішок,г/м3 | Масова концетрація меркаптанової сірки , г/м3 | Масова концетрація сірководню , г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Метан | Етан | Пропан | Ізо-Бутан | н- Бутан | Пентан | Гексан та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Концетрація кисню |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.07. 2015 | 89,911 | 4,979 | 1,134 | 0,122 | 0,191 | 0,095 | 0,045 | 1,644 | 1,874 | 0,005 | -0,6 |  | 0,7510 | 8256 | 11584 |  |  |  |
| 08.07. 2015 | 94,447 | 3,252 | 1,070 | 0,180 | 0,172 | 0,063 | 0,012 | 0,583 | 0,216 | 0,005 | -5,1 |  | 0,7142 | 8345 | 12013 |  |  |  |
| 14.07. 2015 | 94,748 | 3,056 | 0,988 | 0,156 | 0,152 | 0,054 | 0,009 | 0,629 | 0,203 | 0,005 | -4,5 |  | 0,7110 | 8308 | 11987 |  |  |  |
| 22.07. 2015 | 95,609 | 2,364 | 0,755 | 0,134 | 0,129 | 0,048 | 0,004 | 0,782 | 0,169 | 0,006 | -3,8 |  | 0,7034 | 8213 | 11919 | Відсутн | Відсутн | Відсутн |
| 28.07. 2015 | 95,241 | 2,640 | 0,847 | 0,136 | 0.140 | 0.050 | 0.004 | 0.747 | 0.188 | 0.007 | -4.5 |  | 0.7064 | 8246 | 11940 |  |  |  |

Керівник  ______________________________________________________________________М.В.Штинда________________________________________

Підрозділу підприємства якому підпорядкована лабораторія                              прізвище                                   підпис

Керівник лабораторії  ____________________________________________________________О.П.Гойсак_________________________________________

прізв