Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УГГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Городок

по газопроводу Комарно-Яворів

за період з  01.07.2015р. по 31.07.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07,07. | 98,749 | 0,236 | 0,068 | 0,038 | 0,012 | 0,021 | 0,002 | 0,646 | 0,221 | 0,007 |  | 7949 | 0,678 | 11765 |  |  |  |  |
| 13.07. | 98,636 | 0,242 | 0,071 | 0,038 | 0,011 | 0,021 | 0,003 | 0,741 | 0,228 | 0,009 |  | 7942 | 0,679 | 11765 |  |  |  |  |
| 21.07. | 98,715 | 0,237 | 0,069 | 0,038 | 0,013 | 0,021 | 0,002 | 0,673 | 0,225 | 0,007 |  | 7947 | 0,678 | 11760 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 28.07. | 98,491 | 0,240 | 0,069 | 0,036 | 0,013 | 0,022 | 0,003 | 0,886 | 0,231 | 0,009 |  | 7930 | 0,679 | 11725 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата