УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Великі Мости, ГРС Перетоки, ГРС Тартаків, ГРС Волиця

по газопроводу Івацевичі-Долина , II, ІІІ   за період

з 07.07.2015р.   по 31.07.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.07.15 | 96,112 | 2,193 | 0,580 | 0,093 | 0,091 | 0,036 | 0,003 | 0,772 | 0,115 | 0,005 |  | 8166 | 0,698 | 11902 |  |  |  |
| 14.07.15 | 96,081 | 2,221 | 0,579 | 0,091 | 0,089 | 0,031 | 0,002 | 0,766 | 0,135 | 0,005 |  | 8165 | 0,698 | 11898 |  |  |  |
| 21.07.15 | 95,990 | 2,236 | 0,624 | 0,103 | 0,103 | 0,044 | 0,003 | 0,761 | 0,131 | 0,005 |  | 8181 | 0,699 | 11909 |  |  |  |
| 28.07.15 | 96,311 | 2,055 | 0,517 | 0,086 | 0,086 | 0,035 | 0,003 | 0,807 | 0,094 | 0,006 |  | 8146 | 0,696 | 11889 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.							Куровська Н.І.