УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС  Новий Став, Жовква, Добросин, Колодно, Новий Яричів, В.Жовтанецька, Задвір’я

по газопроводу Дашава-Мінськ   за період

з  01.07.2015р.   по 28.07.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.07.15 | 96,902 | 1,613 | 0,452 | 0,070 | 0,071 | 0,027 | 0,002 | 0,779 | 0,079 | 0,005 |  | 8105 | 0,691 | 11870 |  |  |  |
| 07.07.15 | 96,064 | 2,227 | 0,595 | 0,095 | 0,093 | 0,034 | 0,002 | 0,762 | 0,123 | 0,005 |  | 8171 | 0,698 | 11904 |  |  |  |
| 14.07.15 | 96,094 | 2,209 | 0,577 | 0,091 | 0,088 | 0,032 | 0,002 | 0,770 | 0,132 | 0,005 |  | 8163 | 0,698 | 11897 |  |  |  |
| 21.07.15 | 96,015 | 2,221 | 0,624 | 0,103 | 0,103 | 0,039 | 0,003 | 0,758 | 0,129 | 0,005 |  | 8179 | 0,699 | 11908 |  |  |  |
| 28.07.15 | 96,352 | 2,033 | 0,512 | 0,086 | 0,086 | 0,033 | 0,003 | 0,796 | 0,094 | 0,005 |  | 8144 | 0,696 | 11889 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.