Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз» ГРС Болотня____

газопроводу ______ КЗУ 2_______________________

за __липень_2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.07 | 90,077 | 4,888 | 1,139 | 0,119 | 0,186 | 0,091 | 0,007 | 1,616 | 1,869 | 0,008 | - | 0,7489 | 8239 | 11576 | - | - | - | - |
| 14.07 | 89,770 | 5,094 | 1,168 | 0,116 | 0,184 | 0,084 | 0,007 | 1,638 | 1,930 | 0,009 | - | 0,7511 | 8246 | 11588 | - | - | - | - |
| 21.07 | 89,824 | 5,061 | 1,150 | 0,115 | 0,181 | 0,086 | 0,004 | 1,644 | 1,927 | 0,008 | - | 0,7505 | 8241 | 1566 | - | - | - | - |
| 28.07 | 89,904 | 4,960 | 1,194 | 0,119 | 0,183 | 0,086 | 0,005 | 1,628 | 1,913 | 0,008 | - | 0,7504 | 8244 | 11571 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис