УМГ”ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Опарське ВУ ПЗГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 005/14 діє до 23.01.2017р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого__Опарським ВУ ПЗГ__ та прийнятого Дрогобицьким УЕГГ_ГВС (ПВВГ,СВГ ) ГРС – Трускавець, ГРС - Уличне

газопроводу Іваники  -  Пукеничі    за період

з 01  липня   по 31 липня  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа),°С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок , г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу , тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С ,101,325кПа |  |  |  |  |
| 02 | 91,880 | 3,831 | 0,915 | 0,101 | 0,159 | 0,086 | 0,006 | 1,411 | 1,604 | 0,007 | - | 0,735 | 8172 | 11596 | - | - | - |  |
| 14 | 90,398 | 4,759 | 1,132 | 0,112 | 0,182 | 0,098 | 0,006 | 1,531 | 1,776 | 0,006 | +27,6 | 0,747 | 8244 | 11603 | - | - | - |  |
| 22 | 97,045 | 0,776 | 0,540 | 0,139 | 0,197 | 0,156 | 0,016 | 1,007 | 0,117 | 0,007 | - | 0,696 | 8119 | 11846 | - | - | - |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

# Керівник____________Опарського ВУ ПЗГ___________________          Біляк І.Б.         __________________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                                                       прізвище                                                     підпис                                                дата

# Технік-лаборант _________В ХАЛ ___Опарського ВУ ПЗГ_____________ Гнатків О.Б.    _______________________________

## Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                                  прізвище                                                    підпис                                                дата