ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0476 КФ чинне до 20.06.2016

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-8

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз»  (Полтавська область) ПВВГ Бурти

# газопроводу Єлець-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.07 по 31.07.2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 01 | 93,992 | 3,591 | 1,166 | 0,187 | 0,181 | 0,062 | 0,018 | 0,545 | 0,254 | 0,004 | - 14,1 | 0,718 | 8384 | 12035 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,544 | 0,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 93,990 | 3,611 | 1,149 | 0,186 | 0,183 | 0,064 | 0,020 | 0,544 | 0,250 | 0,003 | - 13,7 | 0,718 | 8385 | 12035 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,543 | 0,251 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 94,364 | 3,379 | 1,052 | 0,165 | 0,162 | 0,054 | 0,017 | 0,573 | 0,229 | 0,005 | - 13,7 | 0,714 | 8345 | 12012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,572 | 0,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 95,294 | 2,677 | 0,887 | 0,149 | 0,147 | 0,052 | 0,014 | 0,595 | 0,180 | 0,005 | - 14,8 | 0,707 | 8275 | 11976 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,593 | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 94,998 | 2,888 | 0,947 | 0,154 | 0,152 | 0,052 | 0,013 | 0,589 | 0,203 | 0,004 | - 14,1 | 0,709 | 8296 | 11986 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,588 | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						31.07.2015

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                              Доброчинська І.Д.               					                     31.07.2015

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата