ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0476 КФ чинне до 20.06.2016

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-9

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз»  (Полтавська область) КС-15

# газопроводу «Союз» за період

# з 01.07 по 31.07.2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 07 | 94,546 | 3,209 | 1,010 | 0,164 | 0,163 | 0,059 | 0,017 | 0,606 | 0,220 | 0,006 |  | 0,713 | 8328 | 12000 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,605 | 0,221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 94,961 | 2,944 | 0,899 | 0,139 | 0,137 | 0,047 | 0,013 | 0,658 | 0,197 | 0,005 |  | 0,708 | 8281 | 11970 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,657 | 0,198 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 95,748 | 2,232 | 0,705 | 0,117 | 0,117 | 0,043 | 0,011 | 0,837 | 0,184 | 0,006 |  | 0,702 | 8188 | 11896 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,836 | 0,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 95,438 | 2,485 | 0,807 | 0,132 | 0,132 | 0,048 | 0,012 | 0,751 | 0,190 | 0,005 | - 13,9 | 0,705 | 8231 | 11931 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,749 | 0,191 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						31.07.2015

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                             Доброчинська  І.Д.               					                     31.07.2015

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата