### Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Тернопільське ЛВУМГ

##### Вимірювальна хміко-аналітична  лабораторія

#### Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

#### Видане  19.12.14р.Чинне до 18.12.17р.                                                         ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятим ПАТ «Тернопільгаз»

по газопроводу    ТОРЖОК-ДОЛИНА

за період з 01.06.2015р. по 30.06.2015 р.

| Дата відбору проби . | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 Мпа), °С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис. М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | пентани | гексани та вищі | Азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.07 | 96,255 | 2,189 | 0,493 | 0,086 | 0,077 | 0,025 | 0,001 | 0,700 | 0,159 | 0,015 |  | 0,6962 | 8149 | 11890 | Не виявл. | Не виявл. | Не виявл. |  |
| 14.07 | 89,554 | 5,077 | 1,163 | 0,117 | 0,182 | 0,097 | 0,062 | 1,708 | 2,031 | 0,009 |  | 0,7544 | 8251 | 11550 |  |  |  |  |
| 21.07 | 89,909 | 4,930 | 1,156 | 0,119 | 0,185 | 0,099 | 0,059 | 1,675 | 1,858 | 0,010 |  | 0,7513 | 8258 | 11583 |  |  |  |  |
| 28.07 | 90,041 | 4,875 | 1,109 | 0,116 | 0,177 | 0,100 | 0,049 | 1,692 | 1,832 | 0,009 |  | 0,7497 | 8244 | 11577 |  |  |  |  |

Головний інженер

Тернопільського ЛВУ МГ                        					Я.І. Тарапата

Хімік   ІІ кат.                                .                              			О.Б. Снігур