УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ  ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу Кам'янка-Бузька-Рівне  І, ІІ

за серпень 2015р.

## від слідуючих ГРС: Луцьк, Берестечко і на АГНКС-Луцьк

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.08.15 | 96.407 | 2.015 | 0.499 | 0.090 | 0.085 | 0.000 | 0.014 | 0.011 | 0.008 | 0.766 | 0.099 | 0.006 |  | 8143 | 11891 | 0.6953 |  |  |  |
| 11.08.15 | 96.335 | 2.102 | 0.508 | 0.086 | 0.082 | 0.000 | 0.014 | 0.011 | 0.004 | 0.766 | 0.087 | 0.005 |  | 8149 | 11896 | 0.6955 |  |  |  |
| 18.08.15 | 96.003 | 2.351 | 0.576 | 0.098 | 0.091 | 0.000 | 0.016 | 0.011 | 0.004 | 0.720 | 0.124 | 0.006 |  | 8178 | 11913 | 0.6984 |  |  |  |
| 26.08.15 | 89.971 | 4.896 | 1.119 | 0.113 | 0.176 | 0.004 | 0.044 | 0.032 | 0.063 | 1.603 | 1.974 | 0.005 |  | 8241 | 11563 | 0.7510 | не виявл | не виявл | не виявл |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС-Луцьк і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець