УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу-відгалуженню з ПВВГ УКПГ Локачі до замірної дільниці ГРС-Локачі

від ГРС-Локачі

## за серпень 2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.08.15 | 94.078 | 1.934 | 0.470 | 0.120 | 0.000 | 0.069 | 0.050 | 0.000 | 0.061 | 3.207 | 0.000 | 0.011 | -16.7 | 7978 | 11540 | 0.7083 |  | 0.0018 | не виявл. |
| 28.08.15 | 94.184 | 1.883 | 0.441 | 0.113 | 0.000 | 0.012 | 0.052 | 0.000 | 0.036 | 3.260 | 0.000 | 0.019 | -17.4 | 7942 | 11511 | 0.7058 | 0.000 | 0.0019 | 0.0007 |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС - Локачі і відповідає вимогам  ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець