ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0476 КФ чинне до 20.06.2016

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-46

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Кременчукгаз» (Полтавська область) ГРС Комсомольськ

# газопроводу Диканька-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.08 по 31.08.2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 17 | 91,313 | 3,932 | 1,124 | 0,123 | 0,217 | 0,086 | 0,041 | 0,628 | 2,535 | 0,001 |  | 0,747 | 8219 | 11563 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,627 | 2,542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 91,220 | 3,950 | 1,177 | 0,126 | 0,231 | 0,086 | 0,033 | 0,520 | 2,657 | 0 | 5,0 | 0,749 | 8227 | 11560 | відсутні | 0,003 | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,519 | 2,664 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						31.08.2015

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                				      Доброчинська І.Д.                                                                                        31.08.2015

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата