ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0476 КФ чинне до 20.06.2016

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-5

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Кременчукгаз» (Полтавська область) ПВВГ Бурти

# газопроводу Єлець-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.08 по 31.08.2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 03 | 94,298 | 3,358 | 1,094 | 0,178 | 0,173 | 0,060 | 0,016 | 0,567 | 0,252 | 0,004 | - 11,1 | 0,715 | 8354 | 12014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,566 | 0,253 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 94,846 | 2,960 | 0,965 | 0,156 | 0,151 | 0,054 | 0,015 | 0,624 | 0,224 | 0,005 | - 13,8 | 0,710 | 8299 | 11980 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,623 | 0,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 94,536 | 3,169 | 1,057 | 0,177 | 0,175 | 0,066 | 0,018 | 0,567 | 0,231 | 0,004 | - 13,2 | 0,714 | 8341 | 12010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,566 | 0,232 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 94,693 | 3,057 | 1,008 | 0,166 | 0,163 | 0,060 | 0,020 | 0,602 | 0,226 | 0,005 | - 14,6 | 0,712 | 8320 | 11995 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,601 | 0,226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 94,412 | 3,333 | 1,054 | 0,170 | 0,164 | 0,057 | 0,015 | 0,551 | 0,240 | 0,004 | - 15,2 | 0,714 | 8345 | 12013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,550 | 0,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						31.08.2015

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                				      Доброчинська І.Д.                                                                                  31.08.2015

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата