ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0476 КФ чинне до 20.06.2016

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-6

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз» (Полтавська область) ГРС Ліщинівка

# газопроводу Диканька-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 08.07 по 31.08.2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 17 | 90,895 | 4,201 | 1,259 | 0,133 | 0,237 | 0,086 | 0,028 | 0,677 | 2,483 | 0,001 |  | 0,750 | 8256 | 11588 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,675 | 2,490 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 91,088 | 4,055 | 1,205 | 0,128 | 0,231 | 0,088 | 0,037 | 0,614 | 2,554 | 0 | 5,0 | 0,749 | 8240 | 11574 | відсутні | 0,003 | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,613 | 2,561 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						31.08.2015

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                              Доброчинська І.Д.               					                     31.08.2015

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата