ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0476 КФ чинне до 20.06.2016

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-7

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз» (Полтавська область) ГРС Кременчук

# газопроводу Диканька-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.08 по 31.08.2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 17 | 91,371 | 3,902 | 1,105 | 0,121 | 0,212 | 0,085 | 0,038 | 0,641 | 2,524 | 0,001 |  | 0,746 | 8212 | 11558 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,639 | 2,531 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 91,227 | 3,942 | 1,174 | 0,126 | 0,232 | 0,088 | 0,031 | 0,509 | 2,671 | 0 | 5,0 | 0,749 | 8226 | 11558 | відсутні | 0,003 | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,508 | 2,678 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						31.08.2015

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                              Доброчинська І.Д.               					                     31.08.2015

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата